## Slide 1: 国家中小学课程资源
磁场对通电导线的作用力（第二课时）
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：李德胜 | 学 | 校：北京市第四中学

## Slide 2: 三、安培力的大小
大小：当导线方向与磁场方向垂直时，通电导 线在磁场中受到的安培力的大小，既与导线的长 度成正比，又与导线中的电流 I 成正比，即与 I 和 l 的乘积成正比。
公式：F = IlB

## Slide 3
导线方向与磁场方向垂直时（当l⊥B），此时电 流所受的安培力最大。
当导线方向与磁场方向平行时(即 l∥B )，电流 所受的安培力等于零。
（3）当导线方向与磁场方向 成 θ 角时，所受安培力介 于最大值和零之间：

## Slide 4
B
θ
B⊥
I
B∥
F安 = IlBsinθ
（3）当导线方向与磁场方向 成 θ 角时
B⊥= Bsinθ
F安 = IlB⊥

## Slide 5: 当导线方向与磁场方向 成 θ 角时，安培力的方向

## Slide 6: 例. 将长度为 20 cm、通有 0.1 A 电流的直导线放入一匀 强磁场中，电流与磁场的方向如图所示，已知磁感应强 度为 1T。试求出下列各图中导线所受安培力的大小和方 向。
0
0.02 N
水平向右
0.02 N
垂直导线斜向左上方
I
I
30°
B B I
B

## Slide 7
B
θ

## Slide 8: f =Fsinθ =IlBsinθ
θ
B
G
F
f
N
θ
N+Fcosθ =mg
N’=N = mg-IlBcosθ
N = mg-Fcosθ = mg-IlBcosθ
由牛顿第三定律：

## Slide 10
α
G
N
F

## Slide 11
F
G
N

## Slide 12
α
F
G
B
N
mgsinα =I1lB
B=
mgsinα
1
I l

## Slide 13
α
F2
G
N
B

## Slide 14: mgtanα =I2lB mgsinα =I1lB
α
G
F2
N2
2
I =
I1
cosα

## Slide 15: 磁场可以让通电线圈转动

## Slide 17: 四、磁电式电流表
在实验室中，常用到一 种测电流强弱和方向的电学 仪器——电流表，它就是根 据磁场对电流作用的安培力 制成的。

## Slide 19: 1. 磁电式电流表的构造
.
铁芯、线圈和指针是一个整体可以转动。
刻度盘、指针、蹄形磁铁、极靴（软铁制成） 、 螺旋弹簧、线圈、圆柱形铁芯（软铁制成）。

## Slide 20: 电流表中磁场分布有何特点呢？
该磁场是否匀强磁场？

## Slide 21: 2. 电流表的工作原理
( 1 ) 蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐射分布的， 不管通电线圈转到什么角度，它的平面都跟磁感线 平行，当电流通过线圈时线圈上跟转轴平行的两边 都要受到安培力，这两个力产生的效果使线圈发生 转动。

## Slide 22
不管通电线圈转到什么角度，它的 平面都跟磁感线平行

## Slide 23
线圈转动使螺旋弹簧被扭动，产生一个阻碍线圈转动的效果， 其大小随线圈转动的角度增大而增大，当这种阻碍转动效果 和安培力产生的使线圈转动的效果相平衡时，线圈停止转动。

## Slide 24
（2）磁场对电流的作用力与电流成正比，因而线圈中 的电流越大，安培力产生的转动效果也越大，线圈和指
针偏转的角度也越大，因而根据指针的偏转角度的大小， 可以知道被测电流的强弱。
安培力产生的转动效果∝ I
螺旋弹簧产生的阻碍转动的效果∝θ 表盘的刻度均匀，θ ∝ I

## Slide 25: （3）当线圈中的电流方向发生变化时，安培力的方 向也随之改变，指针的偏转方向也发生变化，所以 根据指针的偏转方向，可以知道被测电流的方向。

## Slide 26: (4)磁电式电流表的优点是灵敏度高，可以测出很弱的 电流；缺点是线圈的导线很细，允许通过的电流很弱 （几十微安到几毫安）。如果要用它测量较大的电流， 就要给它并联一个很小的电阻来扩大其量程。

## Slide 27: 课堂小结
安培力
方向
垂直于 B、I 决定的平面 判断：左手定则
大小 F = IlBsin θ
B 与 I 垂直： F = ILB
B 与 I 平行：F = 0
电流间的 相互作用
安培力作用 的平衡问题
先用安培定则判断磁场方向
再用左手定则判断安培力的方向 把立体图化为平面图进行受力分析
根据力的平衡条件解未知量
应用
磁电式电流表
构造、原理
应用