## Slide 1: 国家中小学课程资源
实验：金属丝电阻率的测量（第一课时）
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：龚朝辉 | 学 | 校：北京师范大学第二附属中学

## Slide 2: 长度的测量及测量工具的选用
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：龚朝辉 | 学 | 校：北京师范大学
 |  | 第二附属中学

## Slide 3
想一想
能否测量一根金属丝的直径？

## Slide 4: 1.游标卡尺

## Slide 5: 游标卡尺的基本结构
内测量爪
外测量爪
紧固螺钉
主尺
深度尺
游标尺
尺 身

## Slide 6
思考：
（1）游标尺的零刻度线与主尺零刻度线对齐时， 内测量爪、外测量爪、深度尺处于什么位置？

## Slide 7
思考：
（2）向右移动游标尺，观察内测量爪、外测量爪 和深度尺移动的距离满足什么关系？

## Slide 8: 游标卡尺的原理
观察10分度游标卡尺的主尺和游标尺，思考：
主尺的最小分度是多少？
游标尺刻度的总长是多少？ 最小分度是多少？
游标尺与主尺上的最小分 度相差多少？

## Slide 9
0
1
cm
0
5
10
0.9mm
0.1mm
0.2mm
1mm

## Slide 10
0
1
cm
0
5
10
0.1 mm

## Slide 11
0
1
cm
0
5
10
0.2 mm

## Slide 12
0
1
cm
0
5
10
0.5 mm

## Slide 13: 游标卡尺的读数
主尺读数：23mm 游标尺读数：0.7mm 读数：23.7mm
读数方法： 读数=主尺读数+游标尺读数 游标尺读数=n×0.1mm

## Slide 14: 例：某同学用游标卡尺测量一个导体的长度。游标 尺上有10等分刻度，测得的读数如图所示，该导体 的长度是多少？
主尺读数：13 mm
游标尺读数:7×0.1 mm=0.7 mm
读数:13mm+0.7mm=13.7 mm

## Slide 15: 游标卡尺的使用
测量外径
测量内径
测量深度

## Slide 16: 演示：测量外径

## Slide 17: 演示：测量内径

## Slide 18: 演示：测量深度

## Slide 19: 练习使用游标卡尺测量物体的尺寸

## Slide 20: 练习使用游标卡尺测量物体的尺寸
 | 1 | 2 | 3 | 平均值
外径/mm | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 20.0
内径/mm | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7
深度/mm | 57.3 | 57.4 | 57.5 | 57.4

## Slide 21: 游标卡尺的分类
50分度游标卡尺
10分度游标卡尺 20分度游标卡尺

## Slide 22: 20分度游标卡尺
游标尺等分刻度数： 20个 游标尺刻度的总长： 39 mm
游标尺最小分度：1.95 mm
游标尺与主尺2 mm的差值：0.05 mm
读数方法：
读数=主尺读数+游标尺读数
游标尺读数=n×0.05 mm

## Slide 23: 50分度游标卡尺
游标尺等分刻度数： 50个 游标尺刻度的总长： 49 mm
游标尺最小分度：0.98 mm
游标尺与主尺分度差值：0.02 mm
读数方法：
读数=主尺读数+游标尺读数
游标尺读数=n×0.02 mm

## Slide 24: 2.螺旋测微器

## Slide 25: 螺旋测微器的基本结构
测砧
可动刻度
尺架
旋钮
微调旋钮
锁紧装置
测微螺杆 固定刻度

## Slide 26: 测微螺杆
测微螺杆螺距：0.5 mm
固定刻度
可动刻度 旋钮
微调旋钮
测砧
尺架
螺纹示意图：
螺距

## Slide 27: 螺旋测微器的原理
观察螺旋测微器原理演示，思考：
旋钮旋转一周，螺杆沿着旋转轴线方向前进 或后退多少？
可动刻度有多少个等分刻度？
可动刻度每旋转一格，测微螺杆前进或后退 多少？

## Slide 28: 螺旋测微器原理演示

## Slide 29
（1）旋钮旋转一周，旋钮移动一个螺距的距离为
0.5 mm。
可动刻度有50个等分刻度。
可动刻度每旋转一格，测微螺杆前进或后退

## Slide 30: 螺旋测微器读数
固定刻度读数：6.5 mm
可动刻度读数：0.225 mm
读数:6.725 mm
读数=固定刻度读数+可动刻度读数 可动刻度读数=n×0.01 mm

## Slide 31: 例：某同学用螺旋测微器测量一个圆柱导体的直径， 测得读数如图所示，则该圆柱导体的直径d是多少。
直径d=固定刻度读数+可动刻度读数
= 3 mm + 27.5×0.01 mm
= 3. 275 mm

## Slide 32: 螺旋测微的使用

## Slide 33: 练习使用螺旋测微器测量头发丝的直径
头发丝直径是0.077 mm

## Slide 34: 课堂小结
 | 游标卡尺 |  |  | 螺旋测微器
 | 10分度 | 20分度 | 50分度 | 
分度值（mm） | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01
读数方法 | 读数=主尺读数 +游标尺读数 |  |  | 读数=固定刻度读数 +可动刻度读数
是否需要估读 | 不需要估读 |  |  | 需要估读1位