## Slide 1: 国家中小学课程资源
实验：金属丝电阻率的测量（第二课时）
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：龚朝辉 | 学 | 校：北京师范大学第二附属中学

## Slide 2: 实验：金属丝电阻率的测量
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：龚朝辉 | 学 | 校：北京师范大学
 |  | 第二附属中学

## Slide 3: 想一想
测量金属丝的电阻率依据的物理规律是什么？
需要测定哪些物理量？

## Slide 4: 明确实验原理
4
πd 2
S =
R = ρ l
S
πd 2 R
ρ =
4l
测量电阻丝的电阻R、直径d和电阻丝有效长度l

## Slide 5: 实验器材
电流表A1:0~0.6 A量程,内阻约为0.125 Ω; 电流表A2:0~3 A量程,内阻约为0.025 Ω; 电压表V1:0~3 V量程,内阻约为3 kΩ;
电压表V2:0~15 V量程,内阻约为15 kΩ; 电源电压约为3 V,滑动变阻器最大值5 Ω; 待测金属丝的总电阻约为10 Ω;
一个开关和若干导线;
测量长度的工具:毫米刻度尺、游标卡尺和螺旋测微 器。

## Slide 6: 设计实验方案
1. 长度的测量
毫米刻度尺
游标卡尺
螺旋测微器

## Slide 7: （1）测量电阻丝的有效长度l要选用哪种测量工具？ 毫米刻度尺，分度值为1 mm，可读到0.1 mm

## Slide 8: （2）测量电阻丝的直径d要选用哪种测量工具？ 方案1：用刻度尺测量电阻丝的直径
方案2：用游标卡尺或螺旋测微器测量电阻丝的直径
螺旋测微器，分度值为0.01 mm，可读到0.001 mm。

## Slide 9: 设计实验方案
2. 电阻丝电阻的测量
（1）为了尽可能准确地测量电流和电压，电流表 和电压表应该选择什么量程？
电压表
V1
0~3 V量程
电流表
A1
0~0.6 A量程

## Slide 10: 设计实验方案
A
Rx
2. 电阻丝电阻的测量
电流表内接法
V
A
Rx
电流表外接法
V

## Slide 11: 电流表内接法
A
Rx
V
测
R =
U
测
I测
=RA+Rx
Rx
相对误差：δ= |Rx -R测| =
RA
Rx
误差原因：电流表分压
U测= UA+ U
Rx
R
测
A
U + U
R
x
=
I

## Slide 12: 电流表外接法
A
R
x
V
测
R =
U
测
I测
= R ·R
V x
RV+Rx
Rx
误差原因：电压表分流
I测= IV+ I
Rx
U
1 = IV+ IRx = 1
R测 RV
+
1
Rx
测
R =
R ·R
V x
RV+Rx
Rx
Rx+RV
=
1
1+
RV
Rx
相对误差： δ= |Rx -R测| =

## Slide 13: （2）电流表采用内接法，还是外接法？
Rx
电流表内接法
Rx
电流表外接法
V V
A A
外接法相对误差较小，所以选择电流表外接法
RA
δ = ≈1.3% δ =
Rx
Rx Rx+RV
≈0.3%

## Slide 14: （3）为调节方便，尽可能测量多组数据，滑动变 阻器采用限流式接法，还是分压式接法？ Rx
Rx
Rx
U U
Rx + R
0 U
电压范围：
分压式调压范围稍大，数据点可以更分散一些， 选择分压式接法
U
限流式
U
分压式

## Slide 15: （4）请在纸上画出实验电路图，指出电流表和电压 表的正负接线柱，说明滑动变阻器的滑片应该放在 哪端。
+
-
+
-
Rx
K
A
V
a
b
滑片在a端

## Slide 16: 进行实验与收集证据
（1）根据原理图连接实物图

## Slide 17: 进行实验与收集证据
（2）测量电阻丝的有效长度l
 | 1 | 2 | 3 | 平均值
l/cm | 56.50 | 56.45 | 56.46 | 56.47

## Slide 18: 进行实验与收集证据
（3）测量电阻丝直径d
 | 1 | 2 | 3 | 平均值
d/mm | 0.395 | 0.396 | 0.399 | 0.397

## Slide 19: 进行实验与收集证据
（4）测量电阻丝的电阻R
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
电压/V | 0.45 | 0.70 | 1.09 | 1.40 | 1.74 | 2.19
电流/A | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.32

## Slide 20
U/V
I/A
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
0
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
+
+
+
+
+
+
B
+ A
+
A(0.13 A,0.90 V)
B(0.29 A,2.00 V)
2.00 - 0.90
R =
Ω = 6.9Ω
0.29 - 0.13

## Slide 21: 数据分析
将测得的电阻丝有效长度l、电阻丝直径d、电阻丝 的电阻R代入公式，计算得出被测电阻丝的电阻率。
l=0.5647m
d=0.397×10-3m R=6.9Ω
-6
ρ=1.5×10 Ω·m
πd 2 R
ρ =
4l

## Slide 22: 数据分析
铁铬铝丝电阻率参考值：
ρ0=1.4×10-6 Ω·m
相对误差：
ρ0
ρ - ρ
δ = 0 = 7.1%

## Slide 23
例题：在用电压表和电流表测量某种金属丝的 电阻率时，用刻度尺测得金属丝长度为60 cm， 用螺旋测微器测得金属丝的直径为0.635 mm，
两电表的示数分别如图所示（电压表量程0~3 V， 电流表量程0~0.6 A）。请计算，该金属丝的电
阻率是多少?

## Slide 24
U=1.20 V I=0.50 A
l=60 cm=0.60 m
d=0.635 mm=6.35×10-4 m

## Slide 25: R = U = 1.20 Ω = 2.4 Ω I 0.50
πd 2 R
ρ =
4l
=1.3×10-6 Ω·m
答：该金属丝的电阻率是1.3×10-6 Ω·m