## Slide 1: 国家中小学课程资源
导体的电阻
年 级：高 二 主讲人：许耀平
学 科：物理（人教版）
学 校：北京师范大学第二附属中学

## Slide 2: 导体的电阻
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：许耀平 | 学 | 校：北京师范大学第二附属中学

## Slide 3
问题：
为了减小输电线上电能的损耗，人们尽 量把输电线做得粗一点，这是为什么呢？
导体的电阻与导体的长度和横截面积有 关系，那么它们之间的定量关系是怎样 的呢？

## Slide 4: 一.电阻
选取一个导体，研究导体两端的电压随导体中的电 流的变化情况。
S
V
A
R

## Slide 5
实验:

## Slide 6
实验数据:
换用不同的导体,重复上述实验,记录数据。
通过导体的电流 I/A | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50
导体A两端的电压 U/V | 0 | 0.63 | 1.25 | 1.87 | 2.49 | 3.00
导体B两端的电压 U/V | 0 | 0.90 | 1.80 | 2.60 | 3.5 | 4.6

## Slide 7
作出两个金属导体的U-I图像。
-1
0
2
1
3
4
5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
A
B
I/A
U/V

## Slide 8
I
R是一个只跟导体本身性质有关而与通过的电流无关
的物理量。
金属导体的U-I图像是一条过原点的直线。
同一个导体，不管电流、电压怎样变化，电压跟电 流之比都是一个常量，这个结论可以写成
R  U

## Slide 9
图中不同导体U-I图像的倾斜程度不同，表明不同 导体的R值不同。
R的值反映了导体对电流的阻碍作用，所以，物理 学中就把它叫作导体的电阻。

## Slide 10: 想一想：
导体的电阻是一个只跟导体本身性质有 关而与通过的电流无关的物理量。
导体的电阻到底与导体的哪些因素有关 呢？

## Slide 11: 导体的 材料
猜测：
导体的 长度
导体的横 截面积

## Slide 12: 二.实验探究：影响导体电阻的因素

## Slide 14
S
通过实验可以得到：
导体的电阻与导体的长度成正比；
导体的电阻与导体的横截面积成反比；
导体的电阻与材料有关。
写成表达式：R  l

## Slide 15: 三.导体的电阻率
进一步实验会发现，同种材料的导体，式中的ρ是 不变的，不同种材料的导体ρ一般不同。
这说明ρ表征了导体材料的某种特性。
ρ叫作这种材料的电阻率。

## Slide 16
通过公式推导，我们可以得到电阻率的表达形式， 可以写成：
 R S
l
电阻率的单位可以用Ω˙m表示。

## Slide 17
几种不同的导体材料在20ºC的电阻率：

## Slide 18
表格在列出几种材料的电阻率时，标 注了温度是20ºC，这可能说明了什么？

## Slide 19: 四.金属电阻率与温度的关系
有些合金，如锰铜合金和镍铜合金，电阻率几乎 不受温度变化的影响，常用来制作标准电阻。
很多金属的电阻率往往随温度的变化而变化。

## Slide 20: 演示实验：电阻率与温度的关系

## Slide 21
演示：

## Slide 22
金属的电阻率随温度的升高而增大。电 阻温度计就是利用金属的电阻随温度变 化的规律而制成的。
精密的电阻温度计是用铂做的。已知铂 丝的电阻随温度的变化情况，测出铂丝 的电阻就可以知道温度。

## Slide 23
当温度降低时，导体的电阻率将会减小。1911年， 科学家发现一些金属在温度特别低时，电阻可以降 到0。这种现象叫作超导现象。
若用超导材料形成回路，一旦回路中有了电流，电 流就将无损耗地持续下去。根据这一特点，超导材 料在发电、输电等方面都会有非常广泛的应用前景。

## Slide 24
1987年，华裔美国籍科学家朱经武以及中国科学家 赵忠贤相继研制出钇—钡—铜—氧系材料，超导转 变温度提高到90 K（－183.15 ºC）。
科学家还在不断地研究，寻找能够在更高温度下实 现超导的导体材料。

## Slide 25: 拓展学习：伏安特性曲线
在实际应用中，常用横坐标表示电压U，纵坐标表 示电流I，这样画出的I-U图像叫作导体的伏安特性 曲线。

## Slide 26
对于金属导体，在温度没有显著变化时，电阻几乎 是不变的，它的伏安特性曲线是一条过原点的直线， 具有这种伏安特性的电学元件叫作线性元件。

## Slide 27
实验表明，欧姆定律对气态导体（如日光灯管、 霓虹灯管中的气体）和半导体元件并不适用。也 就是说，在这些情况下电流与电压不成正比，这 类电学元件叫作非线性元件。

## Slide 28
描绘二极管的伏安特性曲线。

## Slide 29: 小结
电路
电源
导体
搬运电荷， 形成
电流
电流
定义
微观 解释
控制变量
l
S
R  
影响导体电 阻的因素：
I
保持电压
图像法 电阻的定义： R  U
导体连接方式
电路的应用