## Slide 1: 国家中小学课程资源
电路中的能量转化
年 级：高二 主讲人：赵文静
学 科：物理（人教版） 学 校：北京师范大学
附属实验中学

## Slide 2: 电路中的能量转化
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：赵文静 | 学 | 校：北京师范大学
 |  | 附属实验中学

## Slide 3
看一看

## Slide 4: 常见的用电设备

## Slide 5: 电动车在充电

## Slide 6
电能
电热水壶
电动机 电池
内能
机械能 化学能
电能
用电器
其他形式能

## Slide 7: 想一想
功是能转化的量度，
做功过程伴随着能量变化。
1. 功和能之间有什么关系？

## Slide 8: 想一想
2.用电器工作时，电能转化为其他 形式能。是什么力做功？

## Slide 9: 想一想
电场线向右
自由电子受电场力向左
F
电荷定向移动方向向左 电场力做正功

## Slide 10: 电功
自由电荷受到导体中恒 定电场的静电力作用 自由电荷在静电力的作 用下做定向移动
电流做功的实质 是什么呢？
静电力对自由电荷做正功
电荷的电势能减少，其他形式能增加

## Slide 11: 如何推导电功表达式
图中表示一段电路， 电路两端电压为U， 电路中电流大小为I，
电荷从左向右定向移动， 经过这段电路时间记为 t。

## Slide 12: 电功表达式
W=Uq（第十章）
电功 W=UIt
q=It （第十一章）

## Slide 13
某同学发现家里的电炖锅 上有两个档位，分别是快 炖和慢炖，这两个档位的 本质区别是什么呢？这位 同学说两个档位的电功不 同，这种说法正确吗？

## Slide 14: 电功率
W
电功率物理意义：描述电流做功的快慢
这个公式表示，电流在一段电路中做功的功率 等于这段电路两端的电压和电流的乘积
电流在一段电路中所做的功与通电时间之比叫做电功率
P= t =UI

## Slide 15: 电功和电功率的单位
电流 — 安培（A） 电压 — 伏特（V） 时 间 — 秒 （ s ）
电 功 —焦耳（ J ） 电功率 —瓦特（W）
电 功 W=UIt
电功率 P=UI

## Slide 16
看一看

## Slide 17: 电热水器生成的热量
通过电热水器的电流大小为
I，加热管的电阻大小为R，电 热水器通电时间为t，推导电 热水器产生的热量表达式。

## Slide 18: 焦耳定律
Q = W = Ult
U = IR
焦耳定律

## Slide 19: 电流发热的功率

## Slide 20: 消耗电能和产生热量相等吗？
想一想

## Slide 21: 电功和热量
电流所做的总功
电吹风机消耗的总电能
只是电能转化为内能的 那部分能量
焦耳定律
电功
W=UIt

## Slide 22: 电功率和热功率
电流做功的功率
电流发热的功率
电功率
热功率
P=UI
电热水器 P=
电吹风机 P ≠

## Slide 23
机械能
电能
内能
像吹风机这样包含电动机的用电器
消耗电能大于产生热量 电功率大于热功率

## Slide 24: 电流表 电压表
实验

## Slide 25: 1、观察电动机转动和不转动两种情况下， 电压表示数相同时，电流大小关系。 2、分析说明电动机在转动和不转动两种 情形下的电功率和热功率关系。
想一想

## Slide 26: 电动机实验

## Slide 27: 电动机通电转动
电动机卡住不转动
电流表
电流表

## Slide 28: 做一做
用欧姆表测量电动机的线圈电阻为19 Ω，电动机转动， 两端所加的电压为2.0 V时，通过的电流为0.020 A。电 动机用手捏住不转动，两端所加电压仍为2.0 V，通过 的电流为0.098 A。电动机在转动和不转动两种情形下 电功率和热功率各是多少？请判断线圈电阻R与U/I的 关系。

## Slide 29
电动 机 状态 | 电压 表 示数 U/V | 电流 表 示数 I/A | 电功 率 P电/W | 热功 率 P热/W | 电阻 R /Ω | U/Ω I
转动 | 2.0 | 0.020 | 0.0400 | 0.0076 | 19 | 100
卡住 不转 动 | 2.0 | 0.098 | 0.1960 | 0.1825 | 19 | 20.4

## Slide 30: 结论
电动机转动时P电>P热
线圈电阻R< U，通过线圈电流I< U
I R
电动机不转动时P电与P热大小近似相等
电阻R与U接近
I
结论：电动机转动时，欧姆定律不成立

## Slide 31: 如何计算电动机通电转动时对外 做功的功率？
想一想

## Slide 32
电动机不转动时，电压表读数2.0 V
电流表读数0.098 A，R= U ≈20.4 Ω
I
电动机接入电路后线圈电阻约为20.4 Ω
电动机转动时电流表I=0.020 A
P 2
热=I R=0.0082 W
P总=UI=0.0400 W
P 2
机=P总−P热=UI−I R=0.0318 W

## Slide 33: 电动机
P = P
损 热
P电＝P机＋P损
对于包含电动机的电路，欧姆定律不成立 由于电动机线圈有电阻，电能除了转化为机 械能之外，还有一部分转化为内能。
电功和热量两者并不相等，W > Q。

## Slide 34: 电动机中的能量转化
对于电动机，电能转化为机械能和内能，
计算电功时用 W=UIt
计算电热时用 Q=I2Rt
计算机械能，利用能量的转化与守恒思想
E机=W−Q

## Slide 35: 电路中的能量转化实例
kWh是能量单位还是功率单位？
经过进一步研究说明书，发现该洗衣机加热洗 涤功率是此功能下的总功率，是在原电动机电路基础 上并联一个电阻丝进行加热，估算一下该洗衣机在加 热洗涤时，所用加热的电阻丝的电阻约为多少？

## Slide 36: 电路中的能量转化实例
（1）kW是功率单位
根据公式W=Pt
kWh是电功的单位 也是能量的单位
1kWh=3.6×106 J

## Slide 37: 电路中的能量转化实例
（2）洗涤消耗功率是120 W，为机械功率，
加热消耗功率1900 W，则电热丝热功率1780 W， 额定电压220 V，电热丝消耗电能转化为内能，
根据公式P =I 2R P=UI
热
电热丝的电阻大小约为27.2 Ω

## Slide 38: 课堂小结
电 功 W=UIt
t
电功率 P= W =UI
焦耳定律 Q=I 2Rt
热功率
功能关系
电流做功的本质
能量转化与守恒

## Slide 39: 课堂小结
电路中能量转化 电热水器：电能转化为内能
W=UIt =Q=I 2Rt
电动机：电能转化为其他形式能和内能
W=UIt >Q=I 2Rt
学以致用，在家庭用电器中分析能量转化问题