## Slide 1: 国家中小学课程资源
实验：练习使用多用电表
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：韩立新 | 学 | 校：北京师范大学第二附属中学

## Slide 2: 实验：练习使用多用电表
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：韩立新 | 学 | 校：北京师范大学第二附属中学

## Slide 3
多用电表是一种多功 能仪表，简单的多用 电表可用来测量直流 电流、直流电压、交 变电流、交变电压以 及电阻。

## Slide 4: 认识多用电表
一

## Slide 5: 认识多用电表
表盘
选择开关

## Slide 6: 表 盘
电阻的刻度线
直流电流、电压的 刻度线
交变电压2.5V的 刻度线
指针定位螺丝

## Slide 7: 选择开关
欧姆调零旋钮
表笔
选择开关

## Slide 8: 使用多用电表
二

## Slide 9: 使用多用电表
1
使用前应该调整指针定位螺丝，使指针指到零刻度。
2
使用时，应先将选择开关旋转到与被测物理量对应
的位置上并选择合适的量程。
3
不使用的时候应该把选择开关旋转到OFF 位置。

## Slide 10: 测量小灯泡的电压
10V
50Ω 1.5A
12V 0.1A

## Slide 11: 测量小灯泡的电压

## Slide 12: 测量小灯泡的电压
测量前做好下面两项准备：
（1）将多用电表的选择开关旋至直流电压挡，要 选择大于小灯泡两端电压估计值的量程。

## Slide 15: 测量小灯泡的电压
测量前做好下面两项准备：
将多用电表的选择开关旋至直流电压挡，要 选择大于小灯泡两端电压估计值的量程。
多用电表与小灯泡并联测电压，注意红表笔 与灯泡的高电势端连接，这样才能保证电流从红表 笔流入电表。

## Slide 16
改变滑片的位置，观察小灯泡的发光情况。
读数：U= V。( 10 V挡）
视频：
电压减大，灯泡变亮； 某个状态下，读数。

## Slide 17
视频：
电压减大，灯泡变亮； 某个状态下，读数。
1.改变滑片的位置，观察小灯泡的发光情况。
2.读数：U= 9.4 V。( 10 V挡）

## Slide 18: 测量通过小灯泡的电流

## Slide 19: 测量通过小灯泡的电流

## Slide 20
视频：
某个状态下，电流读数；
通过小灯泡的电流 I = mA。( 100 mA挡）

## Slide 21
视频：
某个状态下，电流读数；
通过小灯泡的电流 I = 90 mA。( 100 mA挡）

## Slide 22: 测量电阻

## Slide 23: 注意事项：
（1）测量电阻之前应该先把两支表笔直接接触， 调整“欧姆调零”旋钮，使指针指向“0 ”欧姆。

## Slide 24
视频：欧姆调零。
欧姆调零

## Slide 25
视频：欧姆调零。
欧姆调零

## Slide 26
注意事项：
测量电阻之前应该先把两支表笔直接接触， 调整“欧姆调零”旋钮，使指针指向“0 ”欧姆。
应该选择适当倍率的欧姆挡，使测量时表 针落在刻度盘的中间区域。

## Slide 27: 使用多用电表
测量对象 | 电阻值 R
定值电阻 | 
小灯泡 | 
人体 | 
二极管 | 正向： 反向：

## Slide 28
视频：
测定值电阻、小灯泡、人体、二极管的电阻
。
测量阻值

## Slide 29
视频：
测定值电阻、小灯泡、人体、二极管的电阻
。
测量阻值

## Slide 30
×1k 挡
定值电阻的阻值：R= 18 kΩ 。

## Slide 31
×1 挡
小灯泡的电阻：R= 47 Ω 。

## Slide 32
×1k 挡
人体的电阻：R= 200 kΩ 。

## Slide 33
测二极管的电阻

## Slide 34
×100 挡 ×1k 挡
二极管的电阻：R= 3.5× 102 Ω 。（正向电阻）
R 大于1000 kΩ 。（反向电阻）

## Slide 35
二极管的符号
+
−
某种型号的二极管

## Slide 36: 测二极管正向电阻 测二极管反向电阻 二极管具有单向导电性

## Slide 37: 使用多用电表
测量对象 | 电阻值 R
定值电阻 | 18 kΩ
小灯泡 | 47 Ω
人体 | 200 kΩ
二极管 | 正向：3.5× 102 Ω 反向：大于1000 kΩ

## Slide 38
注意事项：
测量电阻之前应该先把两支表笔直接接触， 调整“欧姆调零”旋钮，使指针指向“0 ”欧姆。
应该选择适当倍率的欧姆挡，使测量时表 针落在刻度盘的中间区域。
人手不能同时接触电阻和两表笔的金属部 分。测量电阻时，必须要把电阻从电路中断开，不 能在电路接通时测量。

## Slide 39: 想一想
有的多用电表的选择开关没有
“OFF”挡。两位同学用过多 用电表以后，分别把选择开关 放在右图所示的位置。你认为 谁的做法符合规范？不规范的 做法可能会有什么风险？

## Slide 40
指针式
数字式

## Slide 41
如何判断加热管内部是否断开呢？
想一想
加热管