## Slide 1: 国家中小学课程资源
互感和自感（第一课时）
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：林勇 | 学 | 校：北京市第八中学

## Slide 2: 互感和自感（第一课时）
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：林勇 | 学 | 校：北京市第八中学

## Slide 5: ①什么是音频信号？ ②为什么能在扩音器上 听见由手机输出的声音？

## Slide 6
①什么是音频信号？
②为什么能在扩音器上 听见由手机输出的声音？
①音频信号：频率变化的电流信号
②A线圈中变化的电流（音频信号）—→变 化的磁场—→ B线圈磁通量变化—→产生感 应电流。

## Slide 7: 一、互感现象
当一个线圈中的电流变化时，它所产生的变化 的磁场会在另一个线圈中产生感应电动势，这种现 象叫作互感。这种感应电动势叫作互感电动势。
在生活中还有哪些 类似的现象呢？

## Slide 10: 一、互感现象

## Slide 11: 一、互感现象
互感现象不仅可以发生于绕在 同一铁芯上的两个线圈之间，而且 可以发生于任何两个相互靠近的电 路之间。

## Slide 12: 当一个线圈中的电流变 化时，它是否也能在它 本身激发出感应电动势 呢？

## Slide 15
电流I增大
磁通量Φ增大
I感与原电 流I反向
电流I缓慢增大

## Slide 16: 二、自感现象
当一个线圈中的电流变化时，它产生的变化 的磁场能在邻近的电路中激发出感应电动势，也 能在它本身激发出感应电动势。这种现象叫“自 感”。
通电自感

## Slide 17: 二、自感现象

## Slide 19: 二、自感现象
电流I减小
磁通量Φ减小
I感与原电 流I相同
电流I缓慢减小

## Slide 20: 二、自感现象
IA
IL
A
S
E
L
RL＜RA
IL＞IA

## Slide 21: 二、自感现象
1. 通电自感
2. 断电自感

## Slide 22: 互感
发生于任何两 个相互靠近的 电路之间。
①变压器；
②无线充电；
③电磁炉；
④探雷器；
⑤手持安检仪。
在线圈本身激 发出感应电动 势。
通电自感； 断电自感； 其它应用……
自感

## Slide 23
如图所示是一种延时继电器的示意图。铁芯上有两 个线圈A和B。线圈A跟电源连接，线圈B两端连在 一起，构成一个闭合电路。在断开开关S 的时候， 弹簧K并不会立刻将衔铁D拉起
而使触头C（连接工作电路）离 开，而是过一小段时间后才执 行这个动作。延时继电器就是 因此而得名的。
请解释：当开关S 断开后，为什么电磁铁 还会继续吸住衔铁一小段时间？
如果线圈B不闭合，是否会对延时效果产 生影响？为什么？