## Slide 1: 变压器实验、传感器实验
主讲人：姜连国
学 科：物理（人教版）
学 校：北京市第八十中学 年 级：高二下学期选修3-2

## Slide 2: 高中物理
实验一、探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系
2017版新课标新增分组实验之一
探究变压器原、副线圈两端的电压与匝数的关系。

## Slide 3: 高中物理
（1）互感：电流通过原线圈时在铁芯中激发磁场,由于交 变电流的大小、方向在不断地变化,铁芯中的磁场强弱和方向 也在不断地变化。变化的磁场在副线圈中产生感应电动势,尽 管两个线圈之间没有导线相连,副线圈也能够输出电流。
本实验通过与副线圈相连接的多用电表，观察原线圈电 压变化时，副线圈的输出电压的变化；通过改变原、副线圈 匝数，探究原、副线圈的电压比与匝数比的关系。
用控制变量法研究。

## Slide 4: 高中物理
可拆变压器、
学生电源、多用电表、导线若干
。
铁芯
线圈

## Slide 5
高中物理
1. 按图示电路连接电路。

## Slide 6: 高中物理
2.保持原线圈的匝数n1不变,副线圈的匝数n2逐渐增多,观察小灯 泡亮度情况。
3.保持副线圈的匝数n2不变,原线圈的匝数n1逐渐增多,观察小灯 泡亮度情况。
4.原线圈接6 V低压交流电源,保持原线圈匝数n1不变,改变副线 圈匝数n2,用多用电表交流电压挡测出副线圈两端的电压,记入表 格,重复三次。
5.原线圈接6 V低压交流电源,保持副线圈匝数n2不变,改变原线 圈匝数n1,用多用电表交流电压挡测出副线圈两端的电压,记入表 格,重复三次。

## Slide 7: 高中物理
1. 小灯泡的亮度如下表所示。
n1 | n2 |  | 
 | 100 | 200 | 400
100 |  |  | 
200 |  |  | 
400 |  |  | 

## Slide 8: 高中物理
2. 将不同的原线圈接入线路测出副线圈当中的 电压填入下表。计算匝数比及电压比，填入下表。
原线圈 匝数 n1 | 副线圈 匝数 n2 | 原线圈 电压 U1 | 副线圈 电压 U2 | �1 �2 | �1 �2
100 | 200 | 6 V | 12 V | 1∶2 | 1∶2
100 | 400 | 6 V | 24 V | 1∶4 | 1∶4
100 | 600 | 6 V | 36 V | 1∶6 | 1∶6
200 | 200 | 6 V | 6 V | 1∶1 | 1∶1
400 | 200 | 6 V | 3 V | 2∶1 | 2∶1
600 | 200 | 6 V | 2 V | 3∶1 | 3∶1

## Slide 9: 高中物理
在误差范围内,变压器原、副线圈两端电压与匝
数成正比,数学表达式为
输出电压比用匝数比计算出的值稍小。
原因：（1）铜损：线圈绕组的电阻有发热现象。
铁损：铁芯中有发热现象。
磁损：变压器铁芯内有漏磁。
�2 �2
�1 = �1 。

## Slide 10: 高中物理
10
例题1．在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系” 的实验中，实验室中备有下列可供选择的器材：
可拆变压器(铁芯、两个已知匝数的线圈)
条形磁铁
直流电源
多用电表
开关、导线若干
上述器材在本实验中不必用到的是 （填器材前的 序号），本实验中还需要用到的器材有 。

## Slide 11: 高中物理
11
例题2．做“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关 系”实验时，原线圈接在电源上，用多用电表测量副线 圈的电压，下列操作正确的是（ ）
原线圈接直流电压，电表用直流电压挡
原线圈接直流电压，电表用交流电压挡
原线圈接12 V以下交流电压，电表用交流电压挡
原线圈接220 V交流电压，电表用交流电压挡

## Slide 12: 高中物理
实验二、利用传感器制作简单的自动控制装置
原为“传感器的简单使用”
研究热敏电阻、光敏电阻等传感器的特性
利用传感器制作光控开关
利用传感器制作门窗防盗报警器

## Slide 13
高中物理
13
实验器材：光敏电阻、多用电表、 小灯泡、学生电源、滑动变阻器、 开关、导线等

## Slide 14: 高中物理
注意事项
光敏实验中，如果效果不明显，可将电阻 部分电路放入带盖的纸盒中，并通过盖上小孔 改变射到光敏电阻上的光的多少．
欧姆表每次换挡后都要重新调零.

## Slide 15: 高中物理
在控制电路中，由于光敏电阻的工作电流很微弱，不能直 接驱动执行机构工作，因此一般都需要配置一定的放大电 路实现控制。
二极管具有单向导通作用
三极管具有电流放大作用

## Slide 16: 高中物理
从基极B输入一个较小的电流，就 会在集电极C获得较大的电流。
此外，三极管还具有完成断路和 接通的开关作用。

## Slide 17: 高中物理
可调电阻R1与光敏电阻RG组 成串联分压电路，把光敏电 阻因光照而发生的电阻变化
，转换为电压的变化，加载 到三极管VT的基极b 上。
当基极电压达到一定程度后
，三极管被导通，从而使得 由电源正极经电阻R2、发光 二极管、三极管集电极和发 射极到达电源负极的回路被 导通。
把R1阻值调得更大些，就会 在天更暗时才点亮路灯。

## Slide 18: 高中物理
启、闭另外的供电电 路需要较大功率：使 用继电器
二极管D：提供自感 电流释放的通路。防 止继电器释放衔铁时 线圈中的自感电动势 损坏三极管
当环境光比较强时，光敏电阻RG的阻值很小，三极管不导通，发光二极管或继电器所在的回 路相当于断路，即发光二极管不工作；继电器处于常开状态，小灯泡L不亮。
当环境光比较弱时，光敏电阻RG的阻值变大，三极管导通，且获得足够的基极电流，产生较 大的集电极电流，驱动继电器吸合而点亮小灯泡L。

## Slide 19: 高中物理

## Slide 20: 高中物理
功能要求：
当门窗紧闭时，蜂鸣器不响，指示灯亮；
当门窗被打开时，蜂鸣器发出声音警报，指示灯灭。

## Slide 21: 高中物理

## Slide 22: 皋 国家中小学网络今 廿P生t