## Slide 1: 国家中小学课程资源
交变电流（第二课时）
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：高小燕 | 学 | 校：北京师范大学附属中学

## Slide 2: 交变电流（第二课时）
年 级：高二 学 主讲人：高小燕 学
科：物理（人教版）
校：北京师范大学附属中学

## Slide 3: 知识回顾
O
e Em
t
电流从E经过负载流向F的方向记为正
甲
乙
丙
丁
甲

## Slide 4
想一想：如何从理论上探究线圈在匀强磁场中匀 速转动产生的电动势随时间的变化规律?
一、交变电流的规律

## Slide 5: A(B)
B
D(C)

## Slide 6
磁感应强度是B，AB、CD长为l，AD、BC宽为d，线圈匀速转动的角速 度是ω，设t＝0时线圈刚好转到中性面位置，经过时间t
v
∥
v = ωd
① 线圈与中性面的夹角是多少？
   t
② AB边的速度多大？
B
v v⊥
ωt
A
·
× D
中性面
2
③ AB边速度方向与磁场方向夹角是多大？
ωt

## Slide 7: ④ AB边中的感应电动势多大？
v
∥
B
v v⊥
ωt
A
·
× D
中性面
el = B4vsinθ
2
= ωBld sin
ωt

## Slide 8
B→A → D→C
在线圈由甲图转到乙图所示位置的过程中，AB边和CD边中 电流分别向哪个方向流动？
想一想

## Slide 9: ④ AB边中的感应电动势多大？
v
∥
B
v v⊥
ωt
A
·
× D
中性面
el = B4vsinθ
2
= ωBld sin
ωt
⑤ 线圈中的感应电动势多大？
e = 2el = ωBld sin ωt= ωBSsin ωt

## Slide 10
当
从中性面计时开始，e为电动势在时刻t的瞬 时值，Em为电动势的最大值。
如果线圈匝数为N，则Em＝NωBS。
sin ωt=1时
e有最大值用Em表示

## Slide 11: 若电路中的负载为纯电阻电路时，负载两端的电 压和流过的电流也按正弦规律变化。即，
u ＝ Umsin ωt
i ＝ Imsin ωt
其中Um 、 Im分别叫电压和电流的最大值，也 叫峰值。
而e、u、i 则是相应的物理量的瞬时值。

## Slide 12: 演示实验
利用传感器显示的交变电流的图像。

## Slide 13: 这种按正弦规律变化的交变电流叫作正弦式交变 电流，简称正弦式电流（sinusoidal current）。
e
Em
O
t

## Slide 16: 交变电流的种类
(1)正弦交流电
(2) 矩形脉冲
(3) 锯齿波

## Slide 17: 交变电流的种类
(1)正弦交流电
(2) 矩形脉冲
(3) 锯齿波

## Slide 18: 二、交流发电机
组成：
①用来产生感应电动势的线圈（叫电枢）
②用来产生磁场的磁极
基本类型 | 转子 | 定子
旋转电枢式 | 线圈 | 磁极
旋转磁极式 | 磁极 | 线圈

## Slide 19: 二、交流发电机
旋转电枢式发电机转子产生的电流，必须经过裸露的滑环和电刷引 到外电路，如果电压很高，可能发生火花放电，滑环和电刷很快会 烧坏。同时，转动的电枢无法做得很大，线圈匝数也不可能很多， 所以产生的 感应电动势也不能很高。
旋转磁极式发电机克服了上述缺点，能够产生几千伏到几万伏的电 压，输出功率可达几百兆瓦。所以，大多数发电机是旋转磁极式 的。。

## Slide 20
发电机的转子 可以由蒸汽轮 机、水轮机等 带动。
蒸汽轮机、水 轮机等将机械 能传递给发电 机，发电机将 机械能转化为 电能，输送给 外电路。

## Slide 21
科学
技术
生产、应用

## Slide 22: 1. 图中，设磁感应强度为0.01 T，单匝线圈边长AB为20 cm，宽BC为10 cm，转速n＝ 50 r/s，求线圈转动时感应电动势的最大值。
做一做

## Slide 23: 1. 解：已知 B=0.01 T; lAB=20 cm; lBC=10 cm;
做一做
ω=2πn=100π rad/s
代入数据得：
Eｍ ＝0.06 Ｖ

## Slide 24: 2. 一台发电机产生正弦式电流。如果发电机电动势的峰值Em＝400 V，线圈匀速 转动的角速度ω＝314 rad/s，试写出电动势瞬时值的表达式（设0时刻电动势瞬时 值为0）。如果这个发电机的外电路只有电阻元件，总电阻为2 kΩ，电路中电流 的峰值为多少？写出电流瞬时值的表达式。
做一做

## Slide 25: 2. 解：0时刻电动势瞬时值为0，即发电机的线圈平面是从中性面开始计时， 感应电动势瞬时值的表达式为正弦函数 e=Emsin ω t
做一做
即 e= 400sin（314t）
不计发电机线圈的内阻，则电路中电流的峰值
Im= Em =0.2A
R
电流的瞬时值表达式 i =Imsinωt=0.2sin（314t）

## Slide 26: 3.如图 3.1-9所示，KLMN是一个竖直的矩形导线框，全部处于磁感应强度为B的 水平方向的匀强磁场中，线框面积为S，MN边水平，线框绕某一竖直固定轴以 角速度ω匀速转动。在MN边与磁场方向的夹角到达30°的时刻（图示位置）， 导线框中产生的瞬时电动势e的大小是多少？标出线框此时的电流方向。已知线 框按俯视的逆时针方向转动。
做一做

## Slide 27: 3.解：如图所示，在MN边与磁场方向的夹角到达30°时，线圈平面与中性面夹 角为60°
做一做
此时感应电动势e=N ωBSsinωt
= ωBSsin60°
= 3ωBS
2
电流方向为KNML

## Slide 28: 课堂小结
1.推导和理解交变电流的规律 正弦式电流的瞬时值表达式：
（Em=NωBS
最大值）
e=Emsinωt i=Imsinωt u=Umsinωt
2.交流发电机

## Slide 29: 同学们，再见！