## Slide 1: 选 修 3 – 2
变压器
主讲人：赵贺林 | 学 | 校：北京市第八十中学
学 科：物理（人教版） | 年 | 级：高二下学期

## Slide 2
变 压 器
高中物理
思考与讨论？大型发电机发出的交流，电压为几万伏，而远距离输电却 需要几十万伏以上的电压。生活各种用电设备所需电压也不相同。我 们需要改变电压，以适应各种不同的需要，我们利用什么设备来实现？

## Slide 3
高中物理
1.变压器的结构
电路符号

## Slide 4: 高中物理 思考 ： 变压器原、副线圈之间并未直接用导线连接，变压器 是怎样传输电能的？
2.变压器的原理---
变压器通过闭合铁芯，利 用互感现象实现了电能到磁 场能再到电能的转化。
电能---磁场能---电能的转换

## Slide 5: 高中物理
3.理想变压器
无漏磁，不计线圈导线电阻，无损耗的理想化模型。
现在，由于在材料和技术上采取了许多有效措施， 实际变压器的效率都很高，特别是大型变压器，效率 可达97%-99.5%，所以理论研究时我们可以把它当成
100%－－理想变压器。

## Slide 6: 高中物理
原、副线圈的电压之比，等 于两个线圈的匝数之比。
U 1  n1 U 2 n 2
4．理想变压器的电压与匝数的关系

## Slide 7: 高中物理
所以：
P2= U2 I2
5.理想变压器的电流与匝数的关系
由能量守恒有： P1= P2
2
1
1
n 2
n
U

2 1
I
1
n
2
I
n

即：原、副线圈中的电流之比跟它们的线圈匝数成反比。
思考：上式成立条件？
（理想变压器，原线圈与交流电源相接，只有单个副线圈工作） 课后思考多组副线圈时，原、副线圈中电压、电流与匝数的关系？
即：P1= U1 I1
U
又因为：
原 线 圈
副 线 圈
铁芯
U1
U2
n1
n2

## Slide 8: 高中物理
U2
U1
A
B
P
U1
U2
n1
n2
作升压变压器
作降压变压器
调压变压器
6. 自藕变压器和互感器
（１）自耦变压器
特点：铁芯上只有一个线圈，其中有 一部分线圈为原、副线圈共用。
n1
U1
n2 U2

## Slide 9: 高中物理 （2）互感器
钳形电流表

## Slide 10: 高中物理
练习
1.有些机床为了安全，照明电灯用的电压是36 V，这个电 压是把380 V的电压降压后得到的。如果变压器的原线圈 是 1 140匝，副线圈是多少匝？
1
2 2
U n 1
U n

2
1
n
U
 U 2 n 1
 1 0 8匝
解： ∵
∴

## Slide 11: 高中物理
2.如图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器的输入电 压是市区电网的电压，负载变化时输入电压不会有大的波动。输出电 压通过输电线输送给用户，两条输电线的总电阻用R0表示，变阻器R 代表用户用电器的总电阻，当用电器增加时，相当于R的值减小（滑 动片向下移）。如果变压器上的能量损失可以忽略，当用户的用电器 增加时，图中各表的读数如何变化？

## Slide 12: 高中物理
解析变压器输入、输出电压、电流、功率大小之间的因果关系
输入功率 P1 等于输出功率P2
即：P1＝P2
I2由U2和负载决定
I1 由I2 和匝数比决定
U1由电源决定
U2由U1和匝数比决定
2
电压表V 不变
2
U 不变，R 变小，
电压表V2 不变， I2 变大 R0 两端 电压变大，所以V3 变小。
U 2
n 1
电压表V1不变
 U 1 n 2
I 2 n 2
n 1
I 1 
I 2 
U 2
R  R 0
I2 变大 所以 I1 变大
所以 I2 变大
P2 = U2 I2 变大
P1 = U1 I1 变大，I1 变大

## Slide 13: 高中物理
小 结
变压器的基本结构和原理
理想变压器的电压、电流与匝数的关系
变压器有关题目的分析方法
课后作业：
完成课后练习
思考：当理想变压器负载有多组副线圈工作时，线圈中电压、 电流和匝数的关系。