## Slide 1: 国家中小学课程资源
变压器（第一课时）
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：岳凌月 | 学 | 校：北京师范大学附属中学

## Slide 2: 变压器（第一课时）
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：岳凌月 | 学 | 校：北京师范大学附属中学

## Slide 3
三峡水电站

## Slide 4
三峡工程右岸电站外送输电线路

## Slide 5: 输出：5V
输出：59V

## Slide 6
偏转线圈

## Slide 8: 一、变压器的结构

## Slide 9: 变压器示意图
变压器连接方式

## Slide 10: 变压器原、副线圈不在一个回路 中，是如何传递能量的？
想一想

## Slide 11: 二、变压器的工作原理

## Slide 13: 变压器原、副线圈不在一个回路 中，是如何传递能量的？
想一想

## Slide 14: 三、变压器能量损耗的原因
1、线圈导线有电阻
2、铁芯中产生涡轮
3、交变电流产生的 磁场不可能完全局 限在铁芯内。

## Slide 15
四、减少能量损耗的方法
1、合理选择导线的直径和材质

## Slide 16
四、减少能量损耗的方法
2、铁芯用彼此绝缘的多层硅钢片制成

## Slide 17
四、减少能量损耗的方法
3、采用闭合铁芯减少漏磁

## Slide 18
铁芯的作用

## Slide 19
铁芯的作用

## Slide 20
闭合铁芯的作用

## Slide 21
闭合铁芯的作用

## Slide 22: 我们将变压器输出功 率与输入功率之比叫 作变压器的效率。
变电站中的大型变压器
大型变压器满负荷工 作时效率可达95%

## Slide 23: 五、理想变压器
理想化模型
我们把没有能量损失的变压器 叫作理想变压器。

## Slide 24: 如何保证输入电压为20kV时，输出电压 为550kV？

## Slide 25
请基于以下情景，推导理想变压器原、副线圈 电压之比与原、副线圈匝数的关系
理想变压器模型
想一想

## Slide 26: 原、副线圈中感应电动势分别为：
1 1
Δt
E =n Δ
2 2
E =n Δ
则
E1  n1 E2 n2
若不考虑原线圈电阻则 若不考虑副线圈电阻则
U1  E1 U2  E2
Δt
①
②
③
由①②③得
U1  n1 U2 n2

## Slide 27
探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系
实验1 控制输入电压和原线圈匝数不变， 改变副线圈匝数，测量输出电压
请同学们自己设计实验电路和实验数据 记录表格

## Slide 30: 探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系1

## Slide 31: U1  n1 U2 n2
实验次数 | 原线圈匝 数n1（匝） | 副线圈匝数 n2（匝） | 输入电压 U1（V） | 输出电压 U2（V）
1 | 400 | 200 | 4.25 | 1.99
2 | 400 | 800 | 4.25 | 7.88
3 | 400 | 1400 | 4.24 | 13.78
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系

## Slide 32: 探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系
实验2 控制输入电压和副线圈匝数不变， 改变原线圈匝数，测量输出电压

## Slide 33: 探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系2

## Slide 34: U1  n1 U2 n2
实验次数 | 原线圈匝 数n1（匝） | 副线圈匝数 n2（匝） | 输入电压 U1（V） | 输出电压 U2（V）
1 | 400 | 200 | 4.25 | 1.99
2 | 400 | 800 | 4.25 | 7.88
3 | 400 | 1400 | 4.24 | 13.78
4 | 100 | 200 | 6.6 | 12.9
5 | 400 | 200 | 6.6 | 3.1
探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系

## Slide 35
六、变压器的分类
如果副线圈的电压比原线圈的电压 低，这样的变压器叫作降压变压器

## Slide 36
六、变压器的分类
如果副线圈的电压比原线圈的电压高， 这样的变压器叫作升压变压器

## Slide 37: 想一想：如何保证输入电压为20kV时， 输出电压为550kV？

## Slide 39: 想一想：如何保证输入电压为20kV 时，输出电压为550kV？
U2 550kV
 20kV  0.0364
n1
 36 匝  0.0629
n2 572匝
U1

## Slide 41: 想一想：如何保证输入电压为20kV 时，输出电压为550kV？
n1
 36 匝  0.0629
2
550kV
3
n2 572匝
U1
 20kV  0.0629
U 

## Slide 42: 课堂小结
科学思维——建构理想化模型
理想变压器
实际变压器
U1  n1 U2 n2