## Slide 1: 电感和电容对交变电流的影响
主讲人：王朝祥 | 学 | 校：北京市第八十中学
学 科：物理（人教版） | 年 | 级：高二下学期

## Slide 2: 高中物理
R
电阻对交变电流有阻碍作用
纯电阻电路 I  U

## Slide 3: 高中物理
一.电感器对交变电流的阻碍作用
实验1：探究电感器对交变电流的影响
结论：体验电感器对交变电流的阻碍作用——感抗ZL 思考：感抗是怎么产生的？
影响感抗的因素有哪些？

## Slide 4: 高中物理
t
L
L
(3) 拓展：Z
Z
 2fL，I  U
一.电感器对交变电流的阻碍作用
1.电感器对交变电流的阻碍作用与线圈的自感系数L、交变电流的频率 f 有关。
(1) 猜想: 影响感抗的因素可能有线圈的自感系数L、交变电流的频率f
自感电动势 E  L I
(2) 实验2：检验猜想
结论：
自感系数越大、频率越高，感抗越大。

## Slide 5
高中物理
一.电感器对交变电流的阻碍作用
2.电感器在技术中的应用：低频扼流圈、高频扼流圈
（H）
通直流，阻交流
（mH）
通直流、通低频，阻高频
ZL
ZL  2fL
I  U

## Slide 6: 高中物理
二.电容器对交变电流的阻碍作用
实验3：体验电容器对交变电流的影响
结论： ① 交变电流能够通过电容器；
② 电容器对交变电流有阻碍作用。

## Slide 7: 高中物理
在交流电路中，电源加在两极板上电压的大小和正负周期性变化，电容器交替地 充电和放电，自由电荷往复运动，与电容器和电源连接的电路中就有了电流，表现为 电流“通过”了电容器。
自由电荷并没有通过电容器两极板间的绝缘介质。
二.电容器对交变电流的阻碍作用
1.交变电流能够通过电容器

## Slide 8: 高中物理
(1) 结论：
影响容抗的因素有交变电流的频率f 和电容器的电容C。
电容越大、频率越高，容抗越小。
C
C
1
（3）拓展：Z
Z
2fC

，I  U
二.电容器对交变电流的阻碍作用
2.电容器对交变电流的阻碍作用——容抗ZC
实验4：探究影响容抗的因素
t
(2) 解释：I  C U

## Slide 9: 高中物理
通交流，隔直流
C
C
1
Z
2fC
Z 
通高频，阻低频
，I  U
自前级输入
自前级输入
向后级输出
向后级输出
二.电容器对交变电流的阻碍作用
3.电容器在技术中的应用：隔直电容、高频旁路电容
（较大）
（较小）

## Slide 10: 高中物理
电感器与电容器的配合使用
二.电容器对交变电流的阻碍作用
3.电容器在技术中的应用：隔直电容、高频旁路电容

## Slide 11: 高中物理
例题：使用220V交流电源的电气设备和电子仪器，金属外壳与电源之间都有良好 的绝缘。但是，有时候用手触摸外壳仍能感受到“漏电”，这是为什么？
分析：与电源相连的机芯和金属外壳可以看作电容器的 两个极板，电源中的交变电流能通过这个“电容器”。用 手触摸金属外壳，会有较小的电流经人体流入大地。为确 保安全，电气设备和电子仪器的金属外壳都应该接地。
拓展：除了专门制作的电容器有电容外，电容还存在于 两根输电线间、元件与机壳间、绝缘导体与大地之间，这 种无处不在的电容，称作分布电容。当交流电的频率很高 时，分布电容对电路的影响很大。

## Slide 12: 高中物理
例题：如图，完全相同的灯泡a、b、c分别与电阻R、电感L、电容C串联，再并联 接在220V、50Hz的交变电源两端，三只灯泡亮度相同。若电源频率变为60Hz
三只灯泡亮度不变
三只灯泡都将变亮
a亮度不变，b变亮，c变暗
a亮度不变，b变暗，c变亮
答案：D

## Slide 13: 高中物理
总结：电阻、电容、电感对交变电流的影响
元件 | 阻抗Z | 对交流的影响（与直流对比）
电阻R | ZR=R | 对直流、交流都有阻碍作用
电感L | ZL=2πfL | 通直流，阻交流；通低频，阻高频
电容C | ZC=1/(2πfC) | 通交流，隔直流；通高频，阻低频
Z
I  U