## Slide 1: 国家中小学课程资源
电能的输送
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：王晶 | 学 | 校：北京师范大学附属中学

## Slide 2: 电能的输送
年 级：高二 | 学 | 科：物理（人教版）
主讲人：王晶 | 学 | 校：北京师范大学附属中学

## Slide 3
发电厂
（多建在能源聚集的地方）
用电量大的城市
输送
为什么要输送电能？

## Slide 4
怎样输送电能？
运煤火车
用导线连接
发电厂
用户
优

## Slide 5
输送电能的基本要求是什么？
  可靠
保证供电线路可靠地工作，故障少
  保质
保证电能的质量——电压和频率稳定
  经济
输电线路建造和运行费用低，电能损耗少

## Slide 6
什么可能导致电能的损耗？
发电厂
用户

## Slide 9
发电厂
用户
什么导致电能的损耗？
I
r
输电线上的功率损失是多少？
P损 = /2r

## Slide 10: 1 降低输电损耗的两个途径
减小输电线的电阻
减小输电导线中的电流

## Slide 11: （1）减小输电线的电阻 根据电阻定律，
r = p L
s
 ：选用电阻率小的金属材料
L：输电距离一定
S：适当增大导线的横截面积

## Slide 12
算一算
把功率为200 kW的电能用铝线送到10 km外的 地方，如果用220 V的电压输电，并且使功率损
失为输送功率的10%，铝线的横截面积应为多大？
（已知：铝的电阻率2.9×10-8 Ω  m）
输送功率200 kW指的是什么功率？ 输电电压220 V是谁两端的电压？

## Slide 13
发电厂
I
U=220 V
U线 r
U用 用户
输送功率 P=P损+P用
输电电压 U=U线+U用

## Slide 14: 18PpL U2
P
/ = U
P损 = /2r = 18%P
L
r = p s
s =
2282
s = 18×288×183×2.9×18-8×28×183m2
= 0.024 m2
= 240 cm2
导线横截面积的增加是有一定限度的。 过粗的导线会耗费太多的金属材料， 而且输电线太重、太粗会给铺设工作 带来困难，不满足“经济”的要求。

## Slide 15: （2）减小输电导线中的电流
若发电厂输送的总功率为P，输电电压为U， 则输电电流
/ = P
U
为了减小输电电流，同时又要保证向用户提供
一定的电功率，就要提高输电电压。
P
2 2
P损 = / r = ( U ) r
提高输电电压是降低电能损耗的有效途径！

## Slide 16: 想一想
U2
小明同学的说法对吗？
（1）设输电电压为U，输电线的电阻为r，则 功率损失
P损 = r
所以，要减小功率损失应该减小输电电压？

## Slide 17: 对输电线 r，
功率P损，电压U线，电流I
发电厂
I
U
U线 r
U用 用户
U线2
r
P损 = =
(/r)2
r
2
= / r

## Slide 18: 小明同学的说法对吗？ （2）输电电压越高越好？
想一想

## Slide 19
依照不同情况（距离 远近、输送功率大小等） 选择合适的输电电压。
目前我国远距离输电 采用的电压有110 kV、 220 kV、330 kV，输电 干线已经采用500 kV 和 750 kV 的超高压，西北
电网甚至达到1 100 kV
的特高压。

## Slide 20: 2 电能输送的基本模型
发电厂
用户
升压变压器
降压变压器

## Slide 27: 某个小水电站发电机的输出功率为100 kW， 发电机的电压为250 V。通过升压变压器升压后向 远处输电，输电线的总电阻为8 Ω，在用户端用降 压变压器把电压降为220 V。要求在输电线上损失 的功率控制在5 kW（即用户得到的功率为95 kW）。 请你设计两个变压器的匝数比。
想一想

## Slide 28: I2 U线 P损
发电厂
用户
U3 U4
P3 P4
I1
I3
I4
U1 U2
P1 P2
n1 n2
r
U1 = n1
U3 = n3
n2 U4 n4
/3 = n4
/4 n3
P3=P4
n3 n4
P2= P损 +P3
U2= U线+U
3
I = I
2 3
电压关系： U2
电流关系： /1 = n2
/2 n1
功率关系： P1=P2

## Slide 29: I2 U损 P损
发电厂
用户
U3 U4
P3 P4
I1
I3
I4
U1 U2
P1 P2
n1 n2
n3 n4
r
4
11
， I =4808 A
P
损
2
2 3
= / 2r ， I =I =25 A
P4=U4I4
，I1=400 A
P1=U1I1
根据 /1 = n2
可得
/2 n1
n1 1
n2 = 18
4
/3 = n4
/4 n3
n3 198
n = 11

## Slide 30
3 电网供电
通过网状的输电线、变电站，将许多电厂和 广大用户连接起来

## Slide 31: 直流高压输电
发电厂
交流变直流
用户
高压输电
直流变交流

## Slide 32
新疆昌吉至安徽古泉段
±1 100 kV特高压直流输电工程
这是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送 距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程。

## Slide 33: 电能的输送
减小输电线的电阻
减小输电导线中的电流：提高输电电压（有效途径）
降低输电损 耗两个途径
电能输送的基 本模型
“多对多”的模式
输电技术的发展：直流高压输电
电网供电