## Slide 1
远距离输电 |  | 
主讲人：刘友洪 | 学 | 校：北京市第八十中学
学 科：物理（人教版） | 年 | 级：高二下学期

## Slide 2: 高中物理
学习目标
知道远距离输电采用高压输电的实际意义
掌握高压输电的原理
理解远距离输电过程各物理量间的关系

## Slide 3: 高中物理
电能输送
火电站
风力发电
光伏发电
核能发电
水电站
为了合理地利用自然资源，水电站要建在水库大坝上； 以煤为燃料的火电站最好建在煤矿附近……,但是用电 的地方可能距离很远，因此常常要将电能输送到远方。
用电线把电源与设备连接起来，就可以输送电能了， 这是电能的一个突出优点。

## Slide 4: 高中物理
输送电能的基本要求
可靠、保质、经济
可靠：是指保证供电线路可靠地工作，少有故障和停电 保质：就是保证电能的质量，即电压和频率稳定
经济：是指输电线路建造和运行的费用低，电能损耗小

## Slide 5: 高中物理
用户
发电厂
用
U
P U
远距离输电面临的问题
r
U损
I
远距离输电的距离有可能远达数千公里，输电线上的电阻肯定 很大，输电过程中必然有损耗
输电线电阻上消耗电压：电压损失 输电线电阻上消耗功率：功率损失

## Slide 6: 高中物理
输电线上的损耗
损
U  Ir
U
U  P r
损
损
 P  I 2 r
P
2
 P  ( ) r
U
损
用户
发电厂
r
用
U
P U
U损
I
U
 P  UI
 I  P
U用  U U损  U  Ir
P  P  P  P  I 2 r
用 损

## Slide 7: 高中物理
减少输电线上损耗的方法
P
2
P  I 2 r  ( ) r
U
损
S
r   l
l 
S 

U 
方法一：
方法二：
I 
用户
发电厂
r
用
U
P U
U损
I
我国远距离输电采油的电压有110kV、
220kV、330kV，输电干线已经采用
500kV，甚至达到750kV

## Slide 8: 高中物理
远距离输电过程示意图
用户
发电厂
升压
变压器
降压
变压器

## Slide 9: 高中物理
发
电
厂
用 户
r
1
P
U1
2
P
U 2
3
P
U3
4
P4 U
U损
远距离输电的原理图
用户
发电厂
升压
变压器
降压
变压器
发电厂输出
电压、电流、功率
P1  U1I1
输送
电压、电流、功率
P2  U 2 I2
用户得到的
电压、电流、功率
P4  U 4 I4

## Slide 10: 高中物理
发
电
厂
用
户
r
P1
U1
P2 U2
P3 U3
4
P4 U
输电过程各物理量间的关系
升压变压器
U1 :U 2  n1 : n2
I1 : I2  n2 : n1
P1  P2
降压变压器
U3 :U 4  n3 : n4
I3 : I4  n4 : n3
P3  P4
I2  I3
U损  I2 r
U 2  U3  U损
P2  P3  P 损
2 r
3
P  I 2 r  I
损 2

## Slide 11: 高中物理
某个小水电站发电机的输出功率为100KW，发电机的电压为250V， 从水电站到远处用户端的输电线总电阻为8Ω。
若通过升压变压器升高电压后向用户端输电，在用户端用降压变压器 把电压降为220V，要求在输电线上损失的功率控制为5KW（即用户得到 的功率为95KW）。为此，请你计算：
降压变压器输出的电流是多少？输电线上通过的电流又是多少？
输电线上损失的电压是多少？升压变压器输出的电压是多少？
两个变压器的匝数比各应等于多少？
例题

## Slide 12: 高中物理
例题解答
发
电
厂
r
1
P
U1
2
P
U 2
3
P
U3
4 用
P
U 4 户
解题思路
①画出供电电路图
②明确题中各已知量、求解量在电路图中的对应物理量
③根据各物理量间的关系进行电路计算
U损、P损

## Slide 13: 高中物理
例题解答
发
电
厂
r
1
P
U1
2
P
U 2
3
P
U3
4 用
P
U 4 户
U损、P损
（1）降压变压器输出的电流是多少？输电线上通过的电流又是多少？
2 r
2
损
 P  I
2
3
 25A
 I  I
 P4  U 4 I4
11
4
 I  4750 A  431.8A

## Slide 14: 高中物理
例题解答
发
电
厂
r
1
P
U1
2
P
U 2
3
P
U3
4 用
P
U 4 户
U损、P损
（2）输电线上损失的电压是多少？升压变压器输出的电压是多少？
U损  I2 r
损
U  200V
 P2  P1  100KW
又 P2  U 2 I2
U 2  4000V

## Slide 15: 高中物理
例题解答
发
电
厂
r
1
P
U1
2
P
U 2
3
P
U3
4 用
P
U 4 户
U损、P损
（3）两个变压器的匝数比各应等于多少？
U1 :U 2  n1 : n2
 n1 : n2  1:16
 I3 : I4  n4 : n3
 n3 : n4  190 :11

## Slide 16
高中物理
课后阅读：科学漫步

## Slide 17
高中物理
课后阅读：科学漫步

## Slide 18
高中物理
课后阅读：科学漫步

## Slide 19: 高中物理
课后思考

## Slide 20
高中物理
感 谢 聆 听！